## Slide 1
Renforcer la résilience des territoires littoraux
Du cadre national de la prévention à une démarche territoriale intégrée
Boris Leclerc - Inspection générale de l'environnement et du développement durable

## Slide 2
Programme de la journée
MATIN — Comprendre la résilience
9 h 00 – 9 h 30
Accueil, tour de table, présentation du fil rouge
30 min
9 h 30 – 10 h 30
Conférence d'ouverture — Pourquoi parler de résilience ?
1 h
10 h 30 – 10 h 45
Pause
15 min
10 h 45 – 11 h 15
Module — Du risque à la résilience (concepts)
30 min
11 h 15 – 12 h 15
Étude de cas n°1 — Diagnostic en 5 groupes différenciés
1 h
12 h 15 – 13 h 00
Restitution croisée du Cas n°1
45 min
13 h 00 – 14 h 00 · Pause déjeuner
APRÈS-MIDI — Construire la stratégie
14 h 00 – 14 h 45
Module — Cadre national, PPR littoral, FPRNM
45 min
14 h 45 – 15 h 30
Module — Apports rapport Alpes (6 axes + Boussole)
45 min
15 h 30 – 16 h 30
Étude de cas n°2 — Stratégie en 5 groupes différenciés
1 h 00
16 h 30 – 17 h 00
Restitution croisée + synthèse + clôture
30 min
Les blocs orange = travail collectif sur le territoire fictif d'Anse-de-Goulven, en 5 groupes différenciés.
Support  http://bit.ly/4tFemY8

## Slide 3
Objectifs pédagogiques de la journée
À l'issue de la formation, chacun doit être en mesure de…
01
Comprendre
le cadre national de la prévention des risques naturels littoraux et son évolution récente
02
Distinguer
les notions clés : aléa, exposition, vulnérabilité, enjeu, risque, résilience
03
S'approprier
les 7 piliers de la prévention et leur déclinaison opérationnelle sur le littoral
04
Mobiliser
les 6 axes des lignes directrices de résilience pour structurer une démarche territoriale
05
Identifier
les outils, financements et acteurs disponibles pour accompagner les collectivités
06
Pratiquer
la logique de jeux d’acteurs sur deux études de cas concrètes en sous-groupes

## Slide 4
Tour de table — 30 minutes
Présentez-vous en 90 secondes
Trois questions, dans l'ordre :
1. Votre prénom, votre poste, votre territoire
2. Un événement naturel récent qui a marqué votre territoire (le vôtre, ou un voisin)
3. Une question que vous voulez voir traitée aujourd'hui
Pourquoi ?
Pour faire connaissance, mais surtout pour collecter les questions vives qui guideront les exemples de la journée.
Règles du jeu pour la journée
Personne ne sait tout
Personne ne sait rien. Y compris l'animateur.
Pas de question bête
Si vous l'avez en tête, d'autres aussi. Posez-la.
L'expérience locale prime
Vos exemples de terrain valent souvent mieux qu'un long discours.
On parle du littoral, on illustre avec les Alpes (!)
Les exemples alpins éclairent les défis littoraux.

## Slide 5
1.
Pourquoi parler de résilience aujourd'hui ?

## Slide 6
L'Anthropocène — quand l'humain devient force géologique
Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, propose en 2000 le terme « Anthropocène »
Définition
« Une période durant laquelle une seule espèce, l'homme, a acquis le pouvoir de modifier les paramètres fondamentaux qui régissent l'équilibre du système Terre. »
Les six sphères touchées par l'activité humaine
Atmosphère
Composition, climat, qualité de l'air
Hydrosphère
Cycle de l'eau, niveau marin, acidification
Cryosphère
Glaces de mer, glaciers, permafrost
Biosphère
Diversité du vivant, services écosystémiques
Pédosphère
Sols, érosion, artificialisation
Lithosphère
Sous-sol, ressources, géochimie
Un seul chiffre pour mesurer l'écart de masse
En 2020, la masse des objets fabriqués par l'homme (≈ 1 100 Gt) a dépassé la masse totale de la biomasse terrestre (≈ 1 100 Gt également).
Le plastique pèse à lui seul deux fois plus que tous les animaux terrestres et marins réunis. L'humanité elle-même ne représente que 0,01 % de la biomasse.
Source : Elhacham et al., Nature 2020 · PNAS 2018

## Slide 7
Les limites planétaires — six sur neuf déjà franchies
Cadre proposé par Rockström et al. (2009), actualisé en septembre 2023
Les neuf limites identifiées
●
Changement climatique
DÉPASSÉE
●
Érosion de la biodiversité
DÉPASSÉE
●
Cycle de l'azote
DÉPASSÉE
●
Cycle du phosphore
DÉPASSÉE
●
Changement d'usage des sols
DÉPASSÉE
●
Cycle de l'eau douce verte
DÉPASSÉE
✓
Acidification des océans
respectée
✓
Couche d'ozone stratosphérique
respectée
✓
Charge atmosphérique en aérosols
respectée
Pourquoi cela compte pour le littoral
• ACIDIFICATION — encore en zone safe au global, mais déjà dégradée localement (Manche, Atlantique). Premier impact : la conchyliculture (mortalité ostréicole 2025).
• BIODIVERSITÉ — frayères, herbiers de zostères, vasières en recul. Pertes de services écosystémiques (filtration, atténuation de l'aléa).
• CYCLE DE L'EAU DOUCE — étiages plus sévères, intrusion saline, tensions sur l'eau potable estivale (forages, captages côtiers).
• CHANGEMENT D'USAGE DES SOLS — artificialisation littorale, perte des fonctions tampons des marais et arrière-pays.
→ Les limites se cumulent. Un littoral résilient agit sur plusieurs limites à la fois.
Source : Rockström et al., Nature 2009 · Richardson et al., Science Advances 2023

## Slide 8
Le réchauffement en cours — et ce qui vient
Évolution observée et projetée de la température selon les niveaux d'émission de gaz à effet de serre · GIEC AR6 (2021)
Aujourd'hui
+ 1,2 °C
Par rapport à 1850-1900. Limite des « 1,5 °C » de l'Accord de Paris déjà très proche.
2050
+ 2,7 °C
Trajectoire TRACC France retenue par le PNACC-3 (mars 2025) pour planifier l'adaptation.
2100
+ 4,0 °C
Trajectoire TRACC France à long terme. Inscrite au code de l'environnement (décret 26 janv. 2026).
À l'échelle d'une vie humaine
Vos grands-parents sont nés dans un climat réchauffé d’environ +0,2 °C.Vos parents, autour de +0,5 °C. Vous, nés vers 2001, dans un monde déjà à environ +0,8 à +0,9 °C. En 2026, à 25 ans, vous vivez déjà dans un climat proche de +1,3 °C.Si vous avez un enfant vers 2030, il naîtra dans un climat autour de +1,5 °C. Cet enfant pourrait voir naître son premier petit-enfant dans un climat entre +1,7 et +3,0 °C. Et ce petit-enfant pourrait partir à la retraite dans un climat situé entre +2 et +5 °C. Autrement dit : ce que nous appelons encore « changement climatique » n’est pas un horizon lointain. C’est déjà le climat de votre jeunesse, et ce sera le cadre de vie complet des générations qui viennent.

## Slide 9
Des risques en cascade, des territoires en péril
Pourquoi le cadre traditionnel de la prévention des risques ne suffit plus aujourd'hui
RISQUES PHYSIQUES
Effets du changement climatique, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources se CUMULENT, générant des risques de crises majeures sur les territoires.
Sur le littoral, ces cumuls sont visibles :
• Élévation du niveau marin + tempête + crue concomitante (cf. Xynthia 2010)
• Érosion + acidification des océans + perte de biodiversité marine
• Tempête + rupture de réseau électrique (33 000 foyers Loire-Atlantique, Ciaran)
• Submersion + intrusion saline → eau potable + agriculture maraîchère
RISQUES « DE TRANSITION »
L'inévitable transition écologique ou bas carbone implique une transformation profonde qui GÉNÈRE DE NOUVEAUX RISQUES sociaux et politiques.
Sur le littoral, exemples :
• Recul stratégique → délicate question de l'indemnisation et de l'acceptabilité sociale
• Reconversion d'une station balnéaire mono-saison → pertes d'emploi à court terme
• Refus assurantiel sur certaines zones → dévaluation immobilière, conflits sociaux
• Tension foncière entre logement permanent et résidence secondaire (cf. Loi Le Meur 2024)
Source : The Shift Project — Vers la résilience des territoires pour tenir le cap de la transition

## Slide 10
Pourquoi le cadre traditionnel ne suffit plus
Cinq constats qui obligent à repenser la prévention des risques
01
L'aléa de référence n'est plus stationnaire
Le passé n'est plus le bon guide pour l'avenir. Les crues, tempêtes et canicules s'intensifient et se cumulent à un rythme nouveau.
02
L'incertitude est devenue radicale
On ne sait plus dire avec précision ce qu'il va se passer en 2050 ou 2100. Il faut savoir agir DANS l'incertitude — pas l'éliminer.
03
Les risques se cumulent en cascade
Tempête + crue concomitante + coupure d'électricité + chaîne d'approvisionnement perturbée. La défaillance d'un seul réseau emporte tout.
04
La transition elle-même crée des risques
Recul stratégique, refus assurantiel, dévalorisation immobilière, conflits sociaux. Ces sujets sont devant nous, pas derrière.
05
On ne peut pas tout protéger
L'illusion du « zéro risque » a vécu. Il faut choisir collectivement ce que l'on protège, ce que l'on accepte de perdre, ce que l'on transforme.
→ La résilience n'est pas un mot à la mode. C'est le seul cadre qui prend au sérieux ces cinq constats à la fois.

## Slide 11
2.
Du risque à la résilience — concepts

## Slide 12
Définitions — risque majeur
Risque majeur
Risque lié à un aléa, d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets prévisibles mettent en jeu un grand nombre de personnes, occasionnent des dommages importants et dépassent les capacités de réaction de la société.
Huit risques naturels prévisibles pour lesquels l'État élabore des PPR (article L. 562-1 du code de l'environnement)
Inondations
Séismes
Éruptions volcaniques
Mouvements de terrain
Avalanches
Incendies de forêt
Cyclones
Tempêtes
Sur le littoral, ce sont surtout :
Inondations (par submersion marine, par débordement de cours d'eau, par ruissellement) · Tempêtes · Cyclones (outre-mer) · Mouvements de terrain (érosion côtière, falaises) · Tsunamis (Méditerranée, outre-mer)
Et de plus en plus : combinaisons de plusieurs aléas qui s'enchaînent ou se renforcent.

## Slide 13
Du couple aléa × enjeu… au triptyque aléa × exposition × vulnérabilité
Hier
ALÉA
Phénomène, naturel ou technologique, plus ou moins probable sur un espace donné.
Ex. : une submersion marine
×
ENJEU
Personnes, biens, activités, patrimoine, etc. exposés à l'aléa.
Ex. : une zone urbanisée du littoral
=
RISQUE
Conjugaison de l'aléa et de l'enjeu exposé.
Ex. : conséquences de la submersion sur la zone urbanisée
▼ AUJOURD'HUI
ALÉA
Le phénomène et son évolution dans un climat en mutation.
+ fréquent, + intense, + imprévisible
×
EXPOSITION
Les biens, personnes, activités présents là où l'aléa peut se produire.
Conséquence directe de l'urbanisation et des choix d'aménagement
×
VULNÉRABILITÉ
Capacité (ou non) à encaisser, à se relever, à se transformer.
Sociale, économique, technique, organisationnelle
→ La résilience se construit en agissant sur les TROIS termes — pas seulement sur l'aléa, qu'on ne maîtrise pas.
=
RISQUE
Conjugaison de l'aléa et de l'enjeu exposé.
Ex. : conséquences de la submersion sur la zone urbanisée

## Slide 14
La résilience — définition opérationnelle
RÉSILIENCE
Capacité d'un territoire ou d'un système à faire face à une perturbation, à l'absorber, à maintenir tout ou partie de sa structure et de ses fonctions, à se relever et se reconstruire — si possible en tirant les leçons de l'expérience vécue.
Source : Mission IGEDD/IGA/IGSC, rapport « Plans de résilience pour les Alpes françaises », décembre 2025
ANTICIPER
Connaître, surveiller, projeter dans un climat qui change. Ne plus se baser uniquement sur l'aléa de référence du passé.
ABSORBER
Encaisser le choc en préservant les fonctions essentielles : continuité des services, sécurité des personnes, accessibilité du territoire.
REBONDIR
Se relever vite. Le relèvement n'est pas le retour à l'état antérieur — c'est l'occasion de ne pas reproduire la vulnérabilité.
SE TRANSFORMER
Accepter parfois d'abandonner un modèle devenu inadapté (mono-activité, urbanisation en zone exposée…).
Attention : résilience ≠ retour à l'identique. Une posture qui se contente de reconstruire à l'identique reproduit la vulnérabilité.

## Slide 15
Trois capacités, trois temps — comprendre la résilience
Adapté de Tendall et al. (2015)
PERSISTANCE
Encaisser
Capacité à RÉSISTER au choc et à conserver l'essentiel des fonctions.
Sur le littoral :
Cordon dunaire qui amortit la submersion. Bâtiment résistant au vent. Continuité d'activité de l'hôpital.
AJUSTEMENT PROGRESSIF
S'adapter
Capacité à ABSORBER les perturbations et à RECOUVRER les fonctions essentielles.
Sur le littoral :
Hébergement d'urgence, secours, mobilité de crise, retour de l'eau et de l'électricité dans les jours qui suivent. PCS activé.
RÉPONSE TRANSFORMATRICE
Se transformer
Capacité à ÉVOLUER. Le territoire émerge changé — et plus solide qu'avant.
Sur le littoral :
Recomposition urbaine après Alex (Vallée de la Roya). Reconversion économique d'une station balnéaire. PLU(i) qui inscrit la résilience comme OAP.
Une question à se poser pour chaque action de votre stratégie de résilience :
Cette action vise-t-elle à PERSISTER (résister au choc), à S'AJUSTER (absorber et recouvrer), ou à SE TRANSFORMER ? Les trois temps sont nécessaires — un plan qui n'aurait que des actions de persistance reproduit la vulnérabilité.

## Slide 16
Quelques chiffres pour planter le décor
Pourquoi parler aujourd'hui de résilience plutôt que seulement de prévention ?
EN UN CHIFFRE
× 5
Le coût des catastrophes naturelles a été multiplié par 5 en 15 ans en France
Source : France Assureurs / Cerema
EN UN CHIFFRE
2/3
Deux communes sur trois sont concernées par au moins un risque naturel
Source : Géorisques / DGPR
EN UN CHIFFRE
1 € → 7 €
1 € investi en prévention, ce sont jusqu'à 7 € économisés en réparation
Source : OCDE / Banque mondiale / CCR
EN UN CHIFFRE
1,3 Md €
Tempêtes Ciaran et Domingos (novembre 2023) : 517 000 sinistres déclarés
Source : France Assureurs
→ La trajectoire actuelle n'est pas tenable budgétairement, ni socialement, ni pour les territoires.

## Slide 17
Études de cas — un dispositif à cinq voix
Cinq groupes, cinq postures, le même territoire fictif : Anse-de-Goulven
G1
MISSION
PRÉFECTORALE
État (DDTM, DREAL, sous-préfet)
Sécurité publique, doctrines, équité
G2
ÉQUIPE MUNICIPALE
+ EPCI
Maire, DGS, élus, EPCI
Légitimité démocratique, attractivité, budget
G3
SYNDICAT MIXTE
+ CONSERVATOIRE
Gemapi, Conservatoire, BRGM
Continuité écologique, gestion physique
G4
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
Conchyliculture, campings, PME, UCAP
Continuité d'activité, emploi, saisonnalité
G5
SOCIÉTÉ
CIVILE
Associations, ASA, RCSC à créer
Démocratie participative, équité, mémoire
Principe — un même territoire, cinq lectures, une stratégie partagée à construire
Chaque groupe a accès aux mêmes cartes et aux mêmes données. Mais chacun dispose en plus, sur sa fiche, de données SPÉCIFIQUES que les autres ignorent. La restitution croisée fait apparaître les frictions, les convergences inattendues — et les angles morts collectifs.

## Slide 18
3.
Étude de cas n°1 — diagnostic croisé en 5 groupes

## Slide 19
Étude de cas n°1 — Diagnostic croisé en 5 groupes
LE CAS · Anse-de-Goulven
Commune littorale fictive de 4 200 habitants permanents (12 000 l'été), façade Manche.
Géographie
Cordon dunaire de 4 km en érosion (recul moyen 1 m/an depuis 2010). Marais arrière-littoral classé Natura 2000. Rivière côtière. Falaise calcaire à l'ouest.
Économie
Tourisme balnéaire (3 campings dont 2 en zone PPRSM aléa fort). Pêche artisanale (port de 12 navires). Conchyliculture. Une PME agro-alimentaire en zone industrielle inondable.
Aménagement & risques
PPRSM approuvé en 2014. PLU en révision depuis 2023. PAPI d'intention voté par l'EPCI en 2024. Digue de 1962 dégradée. Cordon dunaire = unique protection naturelle.
Événements récents
Ciaran 2023 : 80 m de cordon submergé, 6 maisons sinistrées. Crue de juillet 2024 (3ᵉ depuis 2018). Canicule été 2025 : mortalité ostréicole 30 %.
VOTRE TRAVAIL · 5 groupes différenciés · 35 min de travail · 45 min de restitution croisée
Chaque groupe incarne une partie prenante (cf. fiche groupe). Tous travaillent sur le MÊME territoire avec les MÊMES données — mais selon SA logique propre.
Cadre commun à remplir par tous les groupes :
1. Identifier les ALÉAS auxquels la commune est exposée — lesquels évoluent avec le climat ?
2. Caractériser l'EXPOSITION : enjeux humains, économiques, patrimoniaux, environnementaux.
3. Caractériser les VULNÉRABILITÉS : techniques, socio-économiques, organisationnelles, financières.
4. Lister les ACTEURS prioritaires à mobiliser, par ordre de priorité.
Travail spécifique à votre groupe :
Répondre aux 2 questions de votre fiche groupe — elles enrichiront votre prise de parole.
RESTITUTION · 8 min par groupe (5 × 8 = 40 min) + 5 min de respiration + débat

## Slide 20
Étude de cas n°1 — grille de restitution
Aléas
Exposition
Vulnérabilités
Acteurs à mobiliser
À remplir collectivement à partir des restitutions des sous-groupes.

## Slide 21
4.
Le cadre national de la prévention

## Slide 22
Les 7 piliers de la prévention des risques naturels

## Slide 23
Pilier 1 — Connaître les risques
Préalable fondamental à la prévention
Connaissance multiple : aléas, exposition, vulnérabilités, acteurs, moyens d'action.
L'État a la responsabilité légale de collecter l'information, d'évaluer le risque et d'en assurer la transmission :
• Acquisition de données, financement d'études, élaboration de cartes d'aléa
• Appui sur le réseau d'opérateurs techniques et scientifiques (BRGM, Cerema, SHOM, IGN, INRAE, Météo-France, Université Gustave-Eiffel, ONF…)
Les collectivités sont aussi productrices de connaissance — via les PAPI, PLU(i), Gemapi, observatoires.
Sur le littoral, des outils spécifiques :
• Réseau des marégraphes (REFMAR — SHOM) · bouées Candhis (Cerema) · observatoires régionaux (OCA en Nouvelle-Aquitaine, Réseau des observatoires du trait de côte)
• Ne pas oublier la connaissance non académique : repères de crue, mémoire orale, cahiers de doléances post-crise…

## Slide 24
Pilier 2 — Surveiller et alerter
Objectif : anticiper un événement pour informer et alerter rapidement la population, et préparer la gestion de crise.
Nécessite une organisation spécifique et un équipement des territoires :
• Vigilance Météo-France (vent, pluie, vagues-submersion, orages…)
• Vigicrues + Vigicrues Flash + APIC (Avertissement Pluies Intenses Communes)
• Sur le littoral : marégraphes, houlographes, radars HF, modèles de prévision de surcote
• FR-Alert : alerte directe sur les téléphones depuis 2022
Point de vigilance
Le dispositif d'alerte n'est utile que si la population sait l'interpréter et y répondre. C'est le pilier 3 (information et éducation) qui rend le pilier 2 efficace.
EXEMPLE — Tempête Ciaran
1er-2 novembre 2023
Vigilance rouge déclenchée 24 h avant l'événement par Météo-France.
Les préfectures du Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Manche ont :
• Pré-activé les COD (Centres opérationnels départementaux)
• Demandé aux maires de fermer parcs et chemins littoraux
• Vérifié l'activation des PCS et l'évacuation préventive des campings exposés
• Restreint la circulation des poids lourds
Bilan : record de vent à la Pointe du Raz (207 km/h), aucune victime liée à la submersion en France métropolitaine. La chaîne d'alerte a fonctionné.

## Slide 25
Pilier 3 — Informer et éduquer
Le droit à l'information est un droit fondamental
Article L. 125-2 du code de l'environnement : droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs et les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Outils de l'information préventive :
• DDRM — Dossier départemental des risques majeurs (préfet)
• DICRIM — Document d'information communal sur les risques majeurs (maire)
• Repères de crue / repères de submersion (obligatoires en commune PPRi/PPRSM approuvé)
• Réunion publique tous les 2 ans en commune avec PPRN (R. 125-12 du CE)
• ERRIAL — État des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et locataires (errial.georisques.gouv.fr)
• Journée nationale de la résilience — 13 octobre (depuis 2022)
ATTENTION · ne pas confondre information et culture du risque
Une plaquette transmise n'est pas une culture du risque. Celle-ci se construit dans la durée — par l'école, la mémoire des événements, les exercices, les retours d'expérience partagés.

## Slide 26
Pilier 4 — Prendre en compte les risques dans l'aménagement
Objectif
Adapter l'aménagement pour réduire les dommages et faciliter le retour à la normale :
• Ne pas augmenter les enjeux dans les zones à risque (maîtrise de l'urbanisation)
• Diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées (réhabilitation, recomposition…)
Outils mobilisables
• Réglementaires : PPRN · PPRSM (Plan de Prévention des Risques Submersion Marine, ≈ 472 plans annexés au PLU comme servitude d'utilité publique) · PPRi (décret 2019)
• Planification : PGRI (Plan de Gestion des Risques d'Inondation) · SCoT · PLU(i) · SRADDET
• Stratégiques : SNGRI · Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (2017, actualisée 2023)
• Compétences : Gemapi (depuis 2018) · Loi Climat et Résilience (2021) sur l'érosion côtière (article 248)
→ Vers une synergie des politiques publiques : prévention, aménagement, gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, gestion intégrée de la bande côtière.

## Slide 27
Pilier 5 — Réduire le risque (mitigation)
Objectif : atténuer les dommages humains, économiques, sociaux en agissant sur les deux leviers à la fois.
Levier 1 · Réduire l'aléa
• Travaux et ouvrages : digues, épis, brise-lames, recharge sédimentaire, dunes restaurées
• Solutions fondées sur la nature : marais, mangroves, herbiers de zostères
• Espaces de mobilité du trait de côte (recul stratégique)
Levier 2 · Réduire la vulnérabilité des enjeux
• Diagnostics de vulnérabilité du bâti (porte étanche, batardeau, plancher rehaussé…)
• Prescriptions pour les constructions nouvelles dans les PPR
• Acquisitions foncières (fonds Barnier) : expropriation ou acquisition amiable
• Dispositifs PPRI / PAPI
PROJET ADAPTO · Marais de Brouage
Charente-Maritime — Conservatoire du littoral / LIFE
Depuis 2018, la mer entre dans le site dès un coefficient de marée de 80. La brèche dans la digue de premier rang atteint aujourd'hui une centaine de mètres de large.
Plutôt que de reconstruire la digue, le Conservatoire du littoral a fait le choix d'accompagner la dépoldérisation et de restaurer la fonctionnalité du marais.
Bénéfices :
• Réduction de l'aléa (effet tampon du marais)
• Restauration biodiversité, qualité de l'eau
• Coût d'entretien évité
Source : www.lifeadapto.eu

## Slide 28
Pilier 6 — Préparer et gérer la crise
Les pouvoirs publics doivent organiser les moyens de secours pour faire face aux futures crises.
→ nécessite un partage équilibré des compétences entre l'État et les collectivités.
Dispositifs
ORSEC
Préfet
Échelon départemental ou zonal selon l'ampleur. Coordination des secours (SP, SAMU, forces de l'ordre…) et des moyens publics et privés.
PCS / PICS
Maire / EPCI
Plan Communal (ou Intercommunal) de Sauvegarde. Recensement des risques et moyens, sauvegarde, alerte, accompagnement, retour à la normale. Obligatoire si PPR approuvé.
PPMS
Établissements scolaires et autres ERP vulnérables
Plan Particulier de Mise en Sûreté. Comportement à adopter face à un risque (confinement, évacuation, regroupement).
Réserves communales de Sécurité civile
Maire / volontaires citoyens
Bénévoles formés pour appuyer les secours en cas de crise. Fortement encouragées par le Beauvau de la Sécurité civile (2025).

## Slide 29
Pilier 7 — Assurer le retour d'expérience (REX)
Objectif
Apprendre des événements passés pour mieux appréhender et gérer les crises futures.
Démarche
• Recueillir des informations sur les événements
• Analyser leurs causes et leurs conséquences
• Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires
• Adapter les politiques publiques de prévention des risques
Le REX, ce n'est pas désigner un responsable
C'est partager la connaissance pour éviter la répétition. Une démarche de REX bien menée est apprenante, pas punitive.
Une bonne pratique · REX intermédiaire
Plutôt qu'un REX unique 12-18 mois après, faire des REX courts et fréquents (J+30, J+90, J+1 an).
Quelques REX de référence
Tempête Xynthia (2010) — CGEDD
Refonte de la doctrine PPRSM, plan submersions rapides 2011-2016.
Tempête Alex (2020) — CGEDD/IGA
Vallées Roya/Vésubie : préfet délégué, EPF PACA mobilisé via fonds Barnier exceptionnel.
Inondations 2018-2024 — CGEDD
Rapport Dantec/Pipien 2019 + Guide « Après inondation » Cerema (organisation de la collecte des données issues des REX).
Plans de résilience Alpes (2025)
Mission IGEDD/IGA/IGSC. Six axes structurants — fil rouge de l'après-midi.

## Slide 30
Le PPR littoral — un dispositif, plusieurs aléas
Article L. 562-1 et suivants du code de l'environnement · prescrit par le préfet, valant servitude d'utilité publique
PPRL/SM
Submersion marine
Pour les communes exposées à la submersion par la mer (tempête, surcote, vague). Aléa de référence + aléa à 100 ans (+ 60 cm minimum) depuis l'arrêté du 5 juillet 2019.
PPRI
Inondations rivières
Concerne les rivières côtières et leurs bassins versants amont. Articulation cruciale avec les PPRL/SM en cas de concomitance crue + tempête (cf. Xynthia).
PPR multi-aléas
Combinaisons
PPR littoraux qui combinent plusieurs aléas : submersion + érosion, ou submersion + crue. Encouragés par la doctrine Risques littoraux 2014 et précisés en 2019.
PROCÉDURE · prescription par le préfet → études techniques → concertation → enquête publique → approbation → annexion au PLU(i) · durée : 3 à 7 ans

## Slide 31
La directive inondation
Directive européenne 2007/60/CE inondation (23 octobre 2007)
• Cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation au sein de l'UE
• Transposée en 2010 en droit français (articles L. 566-1 à 13 et R. 566-1 à 18 du code de l'environnement)
Objectif
Réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique.
Mise en œuvre par cycles de 6 ans (2011, 2017, 2023…)
• EPRI — Évaluation préliminaire des risques d'inondation
• Identification des TRI — Territoires à risque important d'inondation (124 TRI dont 38 sur le littoral)
• Cartographies des TRI puis PGRI — Plan de gestion des risques d'inondation par bassin
Interactions fortes avec la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE)

## Slide 32
Les PAPI — Programmes d'actions de prévention des inondations
Outil à disposition des collectivités souhaitant entreprendre une démarche globale de prévention sur leur territoire.
7 axes du PAPI
• Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
• Surveillance, prévision des crues et des inondations
• Alerte et gestion de crise
• Prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et l'urbanisme
• Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
• Gestion des écoulements
• Gestion des ouvrages de protection hydrauliques
→ On retrouve les 7 piliers de la prévention dans les 7 axes des PAPI.
Le dispositif PAPI en chiffres
224
PAPI labellisés
2,6 Md €
Engagés (dont 1 Md € État)
3 générations
2003-2009 · 2011-2017 · 2018-aujourd'hui

## Slide 33
Le FPRNM — fonds de prévention des risques naturels majeurs (« fonds Barnier »)
Principal outil de financement de la politique de prévention des risques naturels
1982
Loi indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : dispositif CatNat, plans d'exposition aux risques (PER).
1995
Loi Barnier — création du FPRNM. Initialement : financer les expropriations. Création des PPR comme contrepartie.
2003 → aujourd'hui
Élargissement progressif à d'autres types de dépenses de protection et de prévention.
2021
Budgétisation du FPRNM (intégré au programme 181 du budget général de l'État).
2025 · 300 M € en autorisations d'engagement
Hausse historique de 75 M € annoncée par le Premier ministre, inscrite dans le PNACC-3. Multiplié par ≈ 1,5 en 4 ans.
« 1 € investi dans la prévention, ce sont 7 € économisés en réparation. »

## Slide 34
Dépenses éligibles au FPRNM — 20 mesures
Acquisition de biens
• Expropriation / acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur
• Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle
• Relogements temporaires
Prévention et planification
• Études et travaux imposés par un PPR
• Diagnostic et travaux dans le cadre d'un PAPI
• Dépenses de préparation et d'élaboration des PPR
• Mise en œuvre de la directive inondation
• Travaux sur systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques
• Plan séisme Antilles (PSA) sur établissements stratégiques
Qui peut en bénéficier ?
• Collectivités territoriales
• Petites entreprises
• Particuliers (sous conditions PPR/PAPI)
• Établissements publics fonciers
• Services de l'État
Instruction des demandes
Préfet de département via la DDT(M).
À retenir
Ne couvre pas les infrastructures de transport (route, rail) ni les réseaux — relèvent d'autres dispositifs.

## Slide 35
Évolution de la politique publique — frise chronologique
1982
Dispositif CatNat
1995
Loi Barnier PPRN + FPRNM
2002
PAPI
2007
Directive inondation
2010
Tempête Xynthia
2011
Plan submersions rapides
2014
SNGRI
2018
GEMAPI
2021
Loi Climat et Résilience
2024
PNACC-3 (mars 2025) + TRACC
2025
Décret 2025-723 rôle des préfets
Tendance de fond
· Élargissement progressif du périmètre · passage d'une logique de protection à une logique de prévention puis de résilience
· Décentralisation et montée en compétence des collectivités (Gemapi Loi MAPTAM 2014, déploiement 2018) · Intégration explicite du changement climatique (TRACC, PNACC-3)
· Clarification du rôle territorial de l'État via les préfets (décret 2025-723) avec une approche systémique

## Slide 36
Loi Climat et Résilience (2021) — un tournant pour le littoral
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Pour le littoral, deux dispositions structurantes
1. Reconnaissance de l'érosion côtière comme phénomène spécifique (article 248)
Liste de communes les plus exposées au recul du trait de côte (révisée tous les 9 ans). 126 communes inscrites au décret du 29 avril 2022 ; révision permanente : 371 aujourd’hui. Ces communes intègrent le phénomène dans leur PLU(i) via une carte locale d'exposition.
2. Abrogation du volet « érosion » des PPR sur ces communes
Pour les PPR prescrits après le 22 août 2021 : pas de dispositions réglementaires relatives à l'érosion. Prise en compte uniquement comme phénomène contributif de la submersion marine. Nécessité de faire des Porter à Connaissance en cas de révision ou abrogation du volet érosion.
Conséquence pratique pour les communes littorales
L'érosion sort du droit des sols réglementaire pour entrer dans le droit de l'urbanisme local. Le maire devient un acteur central — avec les outils PLU(i), zonage, droit de préemption, biens sans maître…

## Slide 37
Décret 2025-723 — le préfet, pivot territorial de la résilience
Décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 sur les pouvoirs des préfets
Ce que le décret modifie
• Renforcement explicite du rôle de coordination des préfets sur la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique
• Articulation plus claire entre échelon départemental et zonal pour la gestion de crise
• Pivot pour les démarches transversales : prévention, sécurité civile, aménagement, climat
Implication concrète recommandée par la mission Alpes (recommandations 3 et 6)
• Mandater les préfets pour élaborer des stratégies de résilience départementales en s'appuyant sur la CDRNM (Commission départementale des risques naturels majeurs) aux compétences élargies.
• Renforcer la formation des préfets à leur prise de poste sur la prévention des risques et la gestion systémique en contexte d'incertitude climatique.
• Co-construire avec la DGSCGC et la DGPR des modules de formation aux élus locaux.

## Slide 38
5.
Spécificités du littoral

## Slide 39
De nombreux enjeux sur le littoral…
Des territoires littoraux très attractifs
• ≈ 9 % de la population totale sur 4 % du territoire
• Densité 2,5 fois plus importante que la moyenne nationale
• D'ici 2040 : + 1,4 million d'habitants attendus dans les communes littorales
Le littoral, 1ʳᵉ destination touristique
• 85 des 100 premières villes touristiques
• 1/3 des nuitées touristiques françaises (40 % l'été)
• 7 millions de lits d'hébergement touristique
Un territoire conséquent
• 20 000 km de côtes (≈ 7 000 km en métropole) — 2ᵉ espace maritime mondial
• ≈ 1 000 communes littorales (loi Littoral)
• 30 % du littoral est artificialisé
Implications
L'EXPOSITION est très forte (densité, attractivité touristique)
L'évolution récente est à la hausse (population permanente, tourisme international, biens secondaires)
La VULNÉRABILITÉ se concentre sur des saisonnalités étroites — toute crise estivale a des conséquences disproportionnées
Comme dans les Alpes, on voit des territoires de mono-activité (tourisme balnéaire) confrontés à un modèle qui doit évoluer.

## Slide 40
…soumis à des aléas en évolution rapide
Submersion marine
Élévation temporaire du niveau de la mer (tempête, surcote, vagues, marée)
Érosion côtière
Recul du trait de côte par usure mécanique des falaises ou perte de sédiments
Inondations terrestres
Débordement de cours d'eau, ruissellement, remontée de nappe — souvent combinés à la submersion
Tempête / vent
Dommages aux toitures, réseaux, ouvrages portuaires
Cyclones
Outre-mer principalement — cumul vent extrême + houle cyclonique + précipitations
Tsunamis
Méditerranée (sismique), outre-mer (volcanique ou téléséismique). Aléa rare mais brutal
→ Comme dans les Alpes (laves torrentielles, glissements, avalanches), on observe sur le littoral des aléas multiples qui interagissent et se renforcent.

## Slide 41
Le changement climatique change la donne sur le littoral
Trois effets principaux pour les territoires littoraux
1. Élévation du niveau moyen de la mer
Lent mais inexorable — élève le « plancher » de tous les autres aléas.
2. Intensification des tempêtes et surcotes
Combinaisons vent + vagues + niveau marin élevé qui passent au-dessus des ouvrages.
3. Modification des régimes hydrologiques
Concomitance possible crue + tempête (cf. Xynthia), précipitations extrêmes, sécheresse, salinisation des nappes.
Le PPRSM intègre déjà le changement climatique
Seul plan de prévention des risques naturels qui présente DEUX aléas (article R. 562-11-2 du CE) : aléa de référence + aléa à échéance 100 ans (majoration ≥ 60 cm dont au moins 40 cm de long terme).
PNACC-3
Plan national d'adaptation au changement climatique
Publié le 10 mars 2025
5 axes · 52 mesures · > 200 actions
TRACC
Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation
+2,7 °C
France hexagonale en 2050
+4 °C
France hexagonale en 2100
Inscrite par décret au code de l'environnement le 26 janvier 2026.

## Slide 42
Focus — élévation du niveau moyen de la mer
Projections GIEC (AR6, 2021) — élévation au niveau global
Scénario
2050
2100
2150
SSP1 — RCP 2.6
0,19 m [0,16-0,25]
0,44 m [0,32-0,62]
0,68 m [0,46-0,99]
SSP2 — RCP 4.5
0,20 m [0,17-0,26]
0,56 m [0,44-0,76]
0,92 m [0,66-1,33]
SSP5 — RCP 8.5
0,23 m [0,20-0,29]
0,77 m [0,63-1,01]
1,32 m [0,98-1,88]
À retenir pour le littoral français
Seul aléa sur lequel les connaissances scientifiques permettent de trouver un consensus.
À horizon 2100, les hauteurs d'eau atteintes une fois par siècle pourraient l'être au moins une fois par an sur plus de la moitié des emplacements des marégraphes.
Régions WCE et MED à horizon 2100 : + 0,4 m à + 0,8 m selon les scénarios.
→ Le niveau marin global ne suffit pas
Il faut le combiner avec la subsidence locale, la marée astronomique, la surcote de tempête et l'effet vague pour calculer l'aléa réel qu'une commune doit prendre en compte. C'est tout l'enjeu de la régionalisation BRGM en cours, en lien avec la TRACC et le PNACC-3.

## Slide 43
Quelques retours d'expérience pour comprendre
XYNTHIA
27-28 février 2010
BILAN · 53 morts en France (29 sur la commune de La Faute-sur-Mer). 2 Md € de dégâts.
Concomitance tempête + très grande marée + surcote + ouvrages sous-dimensionnés. Plus de 50 000 ha submergés en Vendée et Charente-Maritime.
LEÇON · Refonte de la doctrine PPRSM. Plan submersions rapides 2011-2016. Délimitation des « zones noires » très contestée — leçon : la concertation conditionne l'acceptabilité.
ALEX
2-3 octobre 2020
BILAN · 10 morts dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs centaines de M € de dégâts.
Crues torrentielles + laves torrentielles dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. Plusieurs villages détruits. Mobilisation exceptionnelle de l'EPF PACA + fonds Barnier exceptionnel.
LEÇON · Coordination préfet délégué + recomposition urbaine confiée à un architecte (Eric Daniel-Lacombe). Voir le rapport Alpes — l'expérience inspire les démarches littorales.
CIARAN + DOMINGOS
1ᵉʳ-5 novembre 2023
BILAN · 517 000 sinistres déclarés. 1,3 Md € de coût pour les assureurs.
5ᵉ tempête la plus dévastatrice en métropole. 207 km/h à la Pointe du Raz. Vagues > 10 m mesurées à Cap Ferret et Oléron. Reculs dunaires de plusieurs mètres en Nouvelle-Aquitaine.
LEÇON · Pas de victime liée à la submersion en métropole : la chaîne d'alerte a fonctionné. Mais : difficulté de gestion sur des littoraux déjà fragilisés par les tempêtes Aline et Céline d'octobre.

## Slide 44
6.
Apports du rapport IGEDD/IGA/IGSC sur les Alpes

## Slide 45
Pourquoi passer de la prévention à la résilience ?
Le constat de la mission IGEDD/IGA/IGSC sur les Alpes (rapport publié décembre 2025)
« Face à des aléas toujours plus fréquents, plus intenses mais de moins en moins prévisibles, la politique de prévention des risques naturels majeurs, fondée sur la définition d'un aléa de référence déterminé dans un modèle climatique stationnaire, ne suffit plus à répondre aux besoins des territoires. »
Trois constats partagés
• Les crises ne résultent pas seulement des aléas : ce sont les vulnérabilités territoriales (infrastructures, économie, ingénierie, gouvernance) qui les transforment en catastrophes.
• L'interaction entre vulnérabilités et aléas multiples sur un même territoire rend les crises plus systémiques. Une rupture de réseau peut isoler une vallée, un littoral, une presqu'île.
• Au-delà de la hiérarchisation classique, il faut désormais changer la façon de penser les territoires — y compris pour s'adapter à des phénomènes dangereux et fréquents.
→ Les Alpes comme le littoral sont confrontés aux mêmes défis structurels.

## Slide 46
Le continuum de la résilience
La résilience n'est pas un état, c'est un cycle continu
ANTICIPATION & PRÉPARATION
Avant la crise — culture du risque, planification, alerte, formation
CRISE
Manifestation brutale qui dépasse les capacités normales de réaction
GESTION DE CRISE
Actions d'urgence — alerte, secours, évacuation, sécurisation, assistance
RELÈVEMENT
Réparer, réhabiliter, reconstruire, rétablir les conditions minimales — sans reproduire la vulnérabilité
RETOUR D'EXPÉRIENCE
Capitaliser, améliorer, alimenter la prochaine itération d'anticipation
← Le REX nourrit l'anticipation suivante. La résilience est cyclique, elle ne se mesure pas en fin de crise mais sur la durée.

## Slide 47
Les « lignes directrices » — une approche transposable au littoral
Qu'est-ce qu'une ligne directrice ?
Un cadre stratégique et méthodologique. Pas une norme, pas une doctrine, pas un règlement.
Cinq principes méthodologiques
Opérationnalité · Quoi faire ?
Traduction en actions concrètes pour les territoires.
Contextualisation · Où et comment l'adapter ?
Refléter la diversité des situations, déclinaisons différenciées.
Appropriation · Par qui et comment portée ?
Lisibilité, processus participatifs, narratif partagé.
Cohérence systémique · Comment cela s'inscrit-il ?
Articuler les échelles, les secteurs, les temporalités.
Faisabilité · Peut-on le faire ici ?
Capacités institutionnelles, techniques, financières du territoire.
6 axes structurants
Axe 1 · Choisir son échelle d'action territoriale
Axe 2 · Anticiper les aléas dans un climat en mutation
Axe 3 · Transformer l'aménagement en levier de prévention
Axe 4 · Stratégie socio-économique résiliente
Axe 5 · Armer la gouvernance territoriale
Axe 6 · Crise, post-crise, culture du risque
≈ 30 lignes directrices déclinées

## Slide 48
Axe 1 · Choisir son échelle d'action territoriale
1
Objectif structurel
Dépasser les périmètres administratifs traditionnels pour adopter des géographies fonctionnelles et systémiques, adaptées aux interdépendances territoriales.
5 lignes directrices
• L1.1 — Identifier l'échelle pertinente pour construire sa démarche (commune, EPCI, bassin versant…)
• L1.2 — Articuler bassins versants (logique d'aléa) et collectivités gestionnaires (logique de compétences)
• L1.3 — Reconnaître les territoires de projet existants (PNR, syndicats mixtes, EPTB) comme leviers d'intégration
• L1.4 — Assurer la cohérence inter-échelles (SRADDET, PGRI, SCoT, PCAET, PCS)
• L1.5 — Identifier toutes les parties prenantes — y compris les opposants — dès le départ
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
Sur le littoral, l'échelle pertinente n'est presque jamais la commune seule. Une cellule sédimentaire (de cap à cap), une baie, un estuaire, un secteur SCoT, un EPTB littoral : autant de candidats. Le SM3A pour l'Arve dans les Alpes est l'analogue d'un syndicat mixte de bassin versant côtier ou d'un EPTB littoral. Penser systématiquement « amont-aval » : une intervention dunaire à l'embouchure ne se conçoit pas sans intégrer le bassin versant terrestre — la concomitance avec une crue change tout. Cartographier les parties prenantes AVANT d'écrire le projet, comme à Métabief dans le Jura.

## Slide 49
Axe 2 · Anticiper les aléas dans un climat en mutation
2
Objectif structurel
Intégrer l'évolution des régimes d'aléas dans les politiques publiques territoriales : passer d'une logique fondée sur les événements passés à une approche prospective.
4 lignes directrices
• L2.1 — Intégrer les évolutions climatiques (TRACC, GIEC) dans les diagnostics territoriaux
• L2.2 — Participer à la mise en réseau des données pour les valoriser et les partager
• L2.3 — Repenser la prise en compte locale des aléas à partir de l'observation et des REX
• L2.4 — Évaluer l'opportunité de dispositifs locaux complémentaires de veille, prévision, alerte
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
Sur le littoral, l'élévation du niveau marin est aujourd'hui le seul aléa pour lequel le consensus scientifique permet d'intégrer une trajectoire (cf. arrêté 5 juillet 2019 : + 60 cm minimum dans les PPRSM). Les réseaux d'observation (marégraphes REFMAR, bouées Candhis, ROL, observatoires régionaux comme l'OCNA) sont déjà denses — l'enjeu est de les rendre opérationnels pour les collectivités. L'équivalent du PARN dans les Alpes pourrait être les ROL (Réseau d'Observation du Littoral) ou l'Observatoire National de la Mer et du Littoral (ONML). Comme à Chamonix : une commune littorale qui s'équipe (drones, caméras, capteurs) et tisse des liens avec la recherche est plus réactive.

## Slide 50
Axe 3 · Transformer l'aménagement et l'usage du sol en leviers de prévention
3
Objectif structurel
Faire de l'aménagement un outil central de la résilience, en réorientant les logiques d'urbanisation et d'occupation du sol pour réduire les vulnérabilités.
Quelques lignes directrices
• L3.1 — Réfléchir à des formes d'urbanisation compatibles avec les risques évolutifs
• L3.2 — Intégrer systématiquement la résilience dans les documents d'urbanisme (PLU(i), SCoT) — OAP « Résilience »
• L3.3 — Intégrer la multifonctionnalité des écosystèmes (forêt en montagne, dunes/marais sur le littoral)
• L3.4 — Activer les outils fonciers : DIG, DUP, ORE, EPF, droit de préemption…
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
Sur le littoral, la loi Climat et Résilience (article 248) crée déjà un cadre pour intégrer l'érosion dans le PLU(i). Les communes inscrites au décret du 29 avril 2022 doivent produire une carte locale d'exposition. Le projet ADAPTO (Conservatoire du littoral, marais de Brouage) est l'équivalent maritime des projets alpins de gestion intégrée (station des Arcs). L'EPF PACA dans la vallée de la Roya post-Alex est transposable : EPF littoral, fonds Barnier, déconstruction puis revente symbolique aux communes avec inconstructibilité. OAP « Risques et résilience » de Grenoble-Alpes-Métropole : à reproduire dans des PLU(i) littoraux.

## Slide 51
Axe 4 · Élaborer une stratégie de développement socio-économique résiliente
4
Objectif structurel
Adapter les modèles économiques locaux à l'instabilité croissante, et renforcer la résilience des réseaux vitaux à l'échelle du territoire.
Quelques lignes directrices
• L4.1 — Co-élaborer un projet de territoire autour des fonctionnalités souhaitées pour l'avenir
• L4.2 — Inscrire les acteurs économiques dans les diagnostics et stratégies de gestion des risques
• L4.3 — Mettre en place de la redondance, flexibilité, anticipation dans les réseaux critiques (eau, énergie, mobilité, télécom)
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
Sur le littoral comme dans les Alpes, certains territoires sont en mono-activité (tourisme balnéaire) avec une saisonnalité étroite. La crise estivale isolée d'un territoire péninsulaire produit le même effet de cascade qu'une crise hivernale dans une station. L'exemple de Tignes (concertation 2023 sur l'avenir post-glacier) inspire des démarches comme « Mon littoral demain » — quelle station balnéaire, quelle conchyliculture, quelle pêche en 2050 ? Comme pour les routes alpines (Conseil départemental de Savoie : 27 M€ sur 50 M€ du budget annuel route en 2024 pour réparer), des choix difficiles arriveront sur l'entretien des ouvrages côtiers et des routes en zone érosive. Plans de continuité d'activité (PCA) à généraliser : ports, conchyliculteurs, hôteliers.

## Slide 52
Axe 5 · Armer la gouvernance territoriale de la résilience
5
Objectif structurel
Favoriser une gouvernance transversale, inclusive et dynamique, fondée sur la coopération entre institutions, acteurs économiques, société civile et citoyens.
Lignes directrices clés
• L5.1 — Entourer les collectivités de compétences techniques fiables et réactives (mise en réseau)
• L5.2 — Faire vivre des instances multi-acteurs (CDRNM élargie, MIRNAT, conseils citoyens)
• L5.3 — Élaborer des feuilles de route départementales « résilience » (cf. Alpes-de-Haute-Provence)
• L5.4 — Articuler clairement État (préfet, DDTM, DREAL) et collectivités (commune, EPCI, département)
• L5.5 — Renforcer l'animation territoriale dans la durée — pas seulement après une crise
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
La feuille de route départementale « résilience » des Alpes-de-Haute-Provence est directement transposable à un département littoral. Elle associe État + collectivités, relance la dynamique PCS, prépare des projets de territoires intégrés. La MIRNAT (Mission interservices Risques naturels) de Haute-Savoie, qui réunit SIDPC + DDT + ONF-RTM tous les 2 mois, peut se décliner en MIRLIT — Mission interservices Risques littoraux réunissant SIDPC + DDTM + DREAL + Conservatoire du littoral. Décret 2025-723 sur les préfets : il s'agit de mandater concrètement les préfets pour piloter ces stratégies de résilience départementales (recommandation 6 du rapport Alpes).

## Slide 53
Axe 6 · Intégrer la crise, le post-crise et la culture du risque
6
Objectif structurel
Faire de la gestion des crises une composante intégrée de la transformation territoriale, et non une parenthèse exceptionnelle ou exclusivement sécuritaire.
Quelques lignes directrices
• L6.1 — Renforcer la culture du risque (école, mémoire des événements, journée du 13 octobre)
• L6.2 — Impliquer la population et les acteurs locaux (Réserves communales de Sécurité civile)
• L6.3 — Renforcer le rôle opérationnel des PCS (et PICS) — exercices réguliers, mise à jour systématique
• L6.4 — Élaborer des plans de mobilité de crise — voies de secours, itinéraires alternatifs
• L6.5 — Structurer la gouvernance multi-niveaux (commune, EPCI, département, zone)
• L6.6 — Capitaliser sur les REX — pas seulement après les grandes crises
TRANSPOSITION · ce que cela donne sur le littoral
Sur le littoral, le PCS est obligatoire mais souvent formel. L'enjeu est qu'il soit régulièrement exercé (« exercices flash » de 1-2 h) et associe la population — comme dans les Alpes-de-Haute-Provence (salle de réalité virtuelle SDIS, financements européens NEXMED). Les Réserves communales de Sécurité civile sont sous-utilisées sur le littoral. Elles peuvent porter des actions de surveillance des dunes, de pose de batardeaux, de fermeture de plages avant tempête. Le DICRIM en plusieurs langues (cf. Briançonnais en italien et anglais) est particulièrement pertinent pour les communes touristiques internationales du littoral. Plan de mobilité de crise : ports, pontons, hélistations, accès secondaires — à anticiper AVANT l'événement.

## Slide 54
La Boussole de la résilience — CEREMA
Un outil opérationnel pour structurer une démarche territoriale · 6 dimensions · 18 leviers
1
ANTICIPATION, CONNAISSANCE, VEILLE
Connaître les aléas, vulnérabilités, dépendances Se préparer à la crise et au post-crise Informer, éduquer, développer une culture de la résilience
2
ADAPTATION, APPRENTISSAGE, INNOVATION
Surveiller et alerter Réaliser des REX et benchmarks réguliers Innover, expérimenter, construire de nouveaux imaginaires
3
SOBRIÉTÉ ET BESOINS ESSENTIELS
Identifier et garantir les besoins essentiels et vitaux pour tous Respecter les limites planétaires et les communs Accompagner la mutation économique
4
ROBUSTESSE ET CONTINUITÉ DES SYSTÈMES
Limiter l'exposition aux aléas Garantir la continuité des réseaux critiques et services essentiels Renforcer la solidité et la fiabilité des systèmes
5
STRATÉGIES, GOUVERNANCES ADAPTATIVES
Intégrer les vulnérabilités dans tous les projets Gouvernance partagée, participation citoyenne Coopération multi-échelles entre territoires
6
COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Soutenir la solidarité, prise en compte des plus vulnérables Garantir la confiance et la capacité d'agir S'appuyer sur la culture partagée et les savoir-faire locaux
→ Les 6 dimensions de la Boussole CEREMA et les 6 axes du rapport Alpes se recoupent largement. Deux entrées, un même cadre d'analyse — utilisez celle qui parle le mieux à vos interlocuteurs.

## Slide 55
7.
Étude de cas n°2 — stratégie en 5 groupes

## Slide 56
Étude de cas n°2 — Bâtir une stratégie de résilience à 10 ans
1 h 00 de travail en 5 groupes différenciés · 25 min de restitution croisée · 5 min de synthèse
Sur la base du diagnostic du matin, chaque groupe apporte SA contribution stratégique. Les 5 contributions s'agrègent en un plan partagé.
Axe 1
Quelle ÉCHELLE pour la démarche ? Pourquoi ? Quelles parties prenantes (au-delà de la commune) ?
Axe 2
Comment intégrer la TRACC, le PNACC-3, l'élévation du niveau marin ? Quels capteurs / observatoires mobiliser ?
Axe 3
Trois actions d'aménagement pour 2026-2036. Une action sur le foncier (préemption, EPF, ORE…). Quelle OAP « risques » dans le PLU ?
Axe 4
Les 3 campings doivent-ils tous rester ? La PME doit-elle déménager (avec quels financements) ? Quelle stratégie de diversification ?
Axe 5
Qui pilote ? Le maire, le préfet, le syndicat, l'EPCI ? Quelles instances permanentes (type MIRNAT) ?
Axe 6
Culture du risque, PCS révisé, RCSC, plan de mobilité de crise… Comment associer les 12 000 résidents estivaux ?
Chaque groupe traite tous les axes — mais va plus loin sur l'axe central de sa fiche, et anticipe ses points de friction avec deux autres groupes.

## Slide 57
Restitution croisée — la stratégie partagée émerge
8 minutes par groupe (5 × 8 = 40 min) + 5 min de débat croisé + 5 min de synthèse animateur
1.
Votre PHRASE de boussole (1 min)
« Pour notre groupe, Anse-de-Goulven dans 10 ans doit être capable de… ». Cette phrase exprime votre vision SPÉCIFIQUE — celle du préfet, du maire, du syndicat, de l'économie ou de la société civile.
2.
Trois ACTIONS phare (3 min)
Pour chacune : axe, portage, financement, horizon. Au moins une action sur l'axe central de votre groupe.
3.
Vos POINTS DE FRICTION (2 min)
Identifiez deux groupes avec qui vous anticipez un désaccord. Soyez précis sur le sujet et l'argument. Pas de procès d'intention.
4.
Une CONVERGENCE inattendue (1 min)
Sur quoi pensez-vous pouvoir vous mettre d'accord avec un groupe a priori opposé ? C'est le germe de la stratégie partagée.
5.
Une QUESTION à un autre groupe précis (1 min)
Vous nommez le groupe. Il répondra dans la phase de débat croisé.
Synthèse animateur (5 min)
L'animateur fait apparaître 3 transversalités entre groupes, 2 désaccords structurants, et 1 angle mort collectif.

## Slide 58
8.
Synthèse et ouverture

## Slide 59
Cinq idées clés à retenir
01
Risque = Aléa × Exposition × Vulnérabilité
Pas seulement aléa × enjeu. La résilience se construit en agissant sur les TROIS termes.
02
La résilience est un cycle, pas un état
Anticipation → crise → gestion → relèvement → REX → anticipation. Chaque étape nourrit la suivante.
03
L'échelle pertinente est rarement la commune seule
Bassin versant, cellule sédimentaire, EPCI, territoire de projet : choisir consciemment l'échelle, et l'articuler avec les compétences (Gemapi, urbanisme…).
04
L'aménagement est le levier le plus puissant
PLU(i), SCoT, OAP « résilience », outils fonciers (EPF, ORE, DIG/DUP). Le maire et l'EPCI tiennent la clé du long terme.
05
La gouvernance fait la différence
Préfet — pivot territorial (décret 2025-723), CDRNM élargie, feuille de route départementale, Réserves communales. La résilience est un projet collectif.

## Slide 60
Pour aller plus loin — ressources
RAPPORTS
Plans de résilience pour les Alpes françaises (IGEDD/IGA/IGSC, déc. 2025) Rapport Dantec/Pipien — REX inondations (CGEDD, 2019) + Guide Cerema « Après inondation » Mission d'expertise risque d'avalanche (IGEDD/IGA/IGSC, 2025) Adaptation de la Sécurité civile face aux défis climatiques 2050 (DGSCGC, 2023)
CADRE DE POLITIQUE PUBLIQUE
PNACC-3 — Plan national d'adaptation au changement climatique (10 mars 2025) TRACC — Trajectoire de réchauffement de référence (décret 26 janvier 2026) Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (2017, actualisée) Décret 2025-723 du 30 juillet 2025 — pouvoirs des préfets
OUTILS POUR LES TERRITOIRES
georisques.gouv.fr · errial.georisques.gouv.fr Centre de ressources adaptation au changement climatique (Cerema/Ademe) Mission Adaptation (lancée nov. 2024) — guichet unique des collectivités Outils Cerema : Outil2Aménagement, ROL, ONML
FORMATIONS & RÉSEAUX
AFPCNT — Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques PARN (Pôle Alpin Risques Naturels) et son équivalent ROL pour le littoral Journée nationale de la résilience — 13 octobre

## Slide 61
Évaluation à chaud — 3 minutes par personne
Format minute · 4 questions courtes
1. Une chose que je SAVAIS DÉJÀ et qui a été confirmée
2. Une chose que j'ai DÉCOUVERTE aujourd'hui
3. Une chose que je vais APPLIQUER concrètement dès la semaine prochaine
4. Une chose qui resterait À APPROFONDIR si nous avions une 2ᵉ journée
→ Tour de table rapide.

## Slide 62
Pour clore
Ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait
sur un territoire fictif.
Mais Anse-de-Goulven existe.
Soulac, Lacanau, La Faute-sur-Mer, Saint-Malo,
Wimereux, Capbreton, Étretat, Le Crotoy…
À vous de jouer.
Merci.
boris.leclerc@developpement-durable.gouv.fr